浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）项目

专项检测服务市场调研需求

一.采购项目概况：浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）项目专项检测服务，占地面积约11571平方米（合约17.3亩）。拟新增250床儿童医学保健床位和120个托育服务托位。总建筑面积约34422平方米，其中地上21550平方米，地下12922平方米。

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 最高限制费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）项目专项检测服务 | 1项 | 本项目最高限制费率为收费基价的80%（收费基价详见第五章） |

服务期：在业主要求的时限内完成项目相关检测工作且检测成果均须在检测完成后立即出具书面和电子版成果报告（份数按采购人要求）。对业主提出的要求在2小时内响应。

服务质量要求：符合国家现行规定标准。

二．投标人资格要求：

（一）投标人企业须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（二）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）不接受联合体竞标。

（四）投标人的特定资格条件：

1、磋商申请人必须是 同时具备建设行政主管部门颁发的室内环境质量检测资质、雷电防护装置检测乙级及以上资质、浙江省国防动员办公室人防工程防护设备检测机构备案资质、国家社会消防技术服务信息系统消防设施维护保养检测备案资质 的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的检测能力。

注：如上述纸质证书不在有效期内，以浙江政务服务网打印的有效期内的证明材料为准。

（五）本项目谢绝联合体竞标，也不允许转包。

三、项目概况：

1、项目名称：浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）项目专项检测服务；

2、现场条件：以现场实际现状为准。

四、工作内容

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气、环境检测（现场建筑工程室内空气质量检测） | 氡含量、甲醛含量、苯含量、甲苯、二甲苯、氨含量、TVOC含量 | 点 | 22 |  |  | 1000平方米取一个点，且不少于3个点 |
| 2 | 现场建筑节能检测 | 外墙围护结构传热系数 | 组 | 3 |  |  | 每10000平方米取一组；每个单栋建筑不得少于一组 |
|  |  | 现场外窗气密性 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 弱电检测（智能化综合布线系统） | 双绞线 | 点 | 1473 |  |  | 一纤一点，全部检测 |
|  |  | 光纤 |  | 1472 |  |  |  |
| 4 | 水质检测 | 生活饮用水 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 污水检测 |  | 1 |  |  | 一个排水口一组 |
|  |  | 雨水检测 |  | 1 |  |  | 一个排水口一组 |
| 5 | 烟道防串烟防倒灌性能检测 | 烟道 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防检测 | 消防检测 | 平方 | 34303.27 |  |  | 按总建筑面积计算 |
| 7 | 防雷检测 | 防雷检测 | 平方 | 34303.27 |  |  | 按总建筑面积计算 |
| 8 | 人防检测 | 人防结构检测 | 平方 | 1354.4 |  |  | 按人防总建筑面积计算 |
|  |  | 人防竣工检测 |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价160000元。 |

五、投标人资格要求：详见招标公告。

六、质量要求：符合国家现行规定标准。

七、服务周期：在业主要求的时限内完成项目相关检测工作且检测成果均须在检测完成后立即出具书面和电子版成果报告（份数按采购人要求）。对业主提出的要求在2小时内响应。

八、承包方式：本项目采用单价包干的承包方式。

九、投标报价：本项目采用费率进行报价，投标报价包括但不限于劳务、交通、差旅费、保险、管理、利润、税金、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有漏项，视同已包含在其他项目中，不作调整。

十、付款方式：

1、合同签订生效且具备实施条件后中标人向招标人（或总承包单位）开具正式增值税普通发票，招标人（或总承包单位）应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目合同价的30%预付款；

2、项目竣工验收通过后支付至所有完成检测工程量100%的款项；

3、中标人应随付款进度提供正式税务发票。

4、检测数量的约定：材料类见证取样检测数量按国家及地方验收规范的上限；专项检测数量按国家及地方验收规范的下限。

5、本项目签约合同暂估总价即为结算最高限价，检测费用总金额不得超过签约合同暂估总价。即当实际检测费用总金额不足签约合同暂估总价时，按实结算；当检测费用总金额超过签约合同暂估总价时，按签约合同暂估总价结算。

十一、其他：

1、复试或非常规性的检测不再增加检测费用。